## Slide 1: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 0013
Unidad IV
Protocolos de Comunicaciones II 2017
Notes: Presentación de PowerPoint Nro. 9

## Slide 2: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 0013
TCP/IP Parte 2 2017
Notes: Presentación de PowerPoint Nro. 9

## Slide 3: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 0013
Mg. PABLO ALEJANDRO LENA
plena@unlam.edu.ar
2017
Notes: 3

## Slide 4: Puertos
Los Sistemas Operativos establecen servicios, a través de localizaciones lógicas materializadas en direcciones físicas, en donde colocan los mismos para ser accedidos desde otras localizaciones físicas
Estas direcciones se los denomina Puerto.
Son controlados para otorgar y negar servicios.

## Slide 5: Puertos
Los puertos son elementos que se mantienen en permanente escucha de las solicitudes de los clientes.
Todos los servicios disponibles en los computadores tienen asociado un puerto.
Cuando el usuario externo de Internet invoca a una Web o servicio el puerto queda implícito en dicha dirección
Notes: Abierto: Acepta conexiones. Hay una aplicación escuchando en este puerto. Esto no quiere decir que se tenga acceso a la aplicación, sólo que hay posibilidad de conectarse.
Cerrado: Se rechaza la conexión. Probablemente no hay aplicación escuchando en este puerto, o no se permite el acceso por alguna razón. Este es el comportamiento normal del sistema operativo.
Bloqueado o Sigiloso: No hay respuesta. Este es el estado ideal para un cliente en Internet, de esta forma ni siquiera se sabe si el ordenador está conectado. Normalmente este comportamiento se debe a un cortafuegos de algún tipo, o a que el ordenador está apagado.
TCP usa el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones emisoras y receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número de puerto (de 16 bits sin signo, con lo que existen 65536 puertos posibles) asignado por la aplicación emisora o receptora. Los puertos son clasificados en tres categorías: bien conocidos, registrados y dinámicos/privados. Los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), van del 0 al 1023 y son usados normalmente por el sistema o por procesos con privilegios. Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son ejecutadas como servidores y se quedan a la escucha de conexiones. Algunos ejemplos son: FTP (21), SSH (22), Telnet (23), SMTP (25) y HTTP (80). Los puertos registrados son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario de forma temporal cuando conectan con los servidores, pero también pueden representar servicios que hayan sido registrados por un tercero (rango de puertos registrados: 1024 al 49151). Los puertos dinámicos/privados también pueden ser usados por las aplicaciones de usuario, pero este caso es menos común. Los puertos dinámicos/privados no tienen significado fuera de la conexión TCP en la que fueron usados (rango de puertos dinámicos/privados: 49152 al 65535, recordemos que el rango total de 2 elevado a la potencia 16, cubre 65536 números, del 0 al 65535)

## Slide 6: Puertos
Abierto: Acepta conexiones.
Cerrado: Rechaza la conexión.
Bloqueado o Sigiloso: No hay respuesta.
    Este es el estado ideal para un cliente en Internet, de esta forma ni siquiera se sabe si el ordenador está conectado.
    Implica la existencia de un Firewall
Notes: Abierto: Acepta conexiones. Hay una aplicación escuchando en este puerto. Esto no quiere decir que se tenga acceso a la aplicación, sólo que hay posibilidad de conectarse.
Cerrado: Se rechaza la conexión. Probablemente no hay aplicación escuchando en este puerto, o no se permite el acceso por alguna razón. Este es el comportamiento normal del sistema operativo.
Bloqueado o Sigiloso: No hay respuesta. Este es el estado ideal para un cliente en Internet, de esta forma ni siquiera se sabe si el ordenador está conectado. Normalmente este comportamiento se debe a un cortafuegos de algún tipo, o a que el ordenador está apagado.
TCP usa el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones emisoras y receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número de puerto (de 16 bits sin signo, con lo que existen 65536 puertos posibles) asignado por la aplicación emisora o receptora. Los puertos son clasificados en tres categorías: bien conocidos, registrados y dinámicos/privados. Los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), van del 0 al 1023 y son usados normalmente por el sistema o por procesos con privilegios. Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son ejecutadas como servidores y se quedan a la escucha de conexiones. Algunos ejemplos son: FTP (21), SSH (22), Telnet (23), SMTP (25) y HTTP (80). Los puertos registrados son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario de forma temporal cuando conectan con los servidores, pero también pueden representar servicios que hayan sido registrados por un tercero (rango de puertos registrados: 1024 al 49151). Los puertos dinámicos/privados también pueden ser usados por las aplicaciones de usuario, pero este caso es menos común. Los puertos dinámicos/privados no tienen significado fuera de la conexión TCP en la que fueron usados (rango de puertos dinámicos/privados: 49152 al 65535, recordemos que el rango total de 2 elevado a la potencia 16, cubre 65536 números, del 0 al 65535)

## Slide 7: Puertos
Notes: 7

## Slide 8: Puertos
Notes: 8

## Slide 9: Puertos
Arps 219/tcp # ARPs
Arps 219/udp # ARPs
Bgp 179/tcp # BGP
Bgp 179/udp # BGP
www 80/tcp # World Wide Web HTTP
www 80/udp # World Wide Web HTTP
pop 109/tcp postoffice # POP 2
pop3 110/tcp postoffice3 # POP 3

## Slide 10
20 y 21: FTP File Transfer Protocol
23: Telnet Protocolo de Terminal Virtual
25: SMTP Simple Mail Transfer Protocol
53: DNS Domain Name Server
67: BootPS Bootstrap Protocol Server
68: BootPC Bootstrap Protocol Client
69: TFTP Trivial File Transfer Protocol
70: Gopher Antecesor de la WWW
80: HTTP HiperText Transfer Protocol
110: POP3 Post Office Protocol 3
119: NNTP Network News Transfer Protocol
123: NTP Network Time Protocol
137/139: NetBios Redes Microsoft
143: IMAP Internet Message Access Protocol
161: SNMP Simple Network Management Protocol
443: HTTPS Protocolo HTTP sobre TLS/SSL
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
Puertos

## Slide 11
Puertos

## Slide 12: Sockets API de Sockets
Interfaz de programación de aplicaciones que interactúa con los Protocolos .
Es una norma por Defecto originada en el S.O. Unix versión B (Berkeley).
Existen múltiples API en bibliotecas provistas para distintos sistemas operativos.
Se diseñan para trabajar con aplicaciones concurrentes utilizando un grupo de protocolos y el servicio deseado.
Pueden transferir, recibir y escribir datos (E/S).

## Slide 13
Todo dispositivo que se conecte a Internet necesita una dirección IP válida.
Toda aplicación se identifica, hacia el mundo de las comunicaciones TCP/IP, con un número de puerto (TCP o UDP).
Protocolos comunes de la capa de aplicación son: FTP 20/21 (File Transfer Protocol), transferencia de archivos. SMTP 25 (Simple Mail Transfer Protocol), transmisión de mensajes de e-mail. POP3 110 (Post Office Protocol), descarga de mensajes de e-mail servidor a PC. DNS 53 (Domain Name Services), resolución de nombres. Telnet 23, conexiones de terminal remota a otra computadora.
Conceptos

## Slide 14: ICMP Internet Control Message Protocol
El mensaje encapsulado en formato IP es transportado a través de la Red a destino.
Es utilizado por programas o servicios de Internet para distintos Objetivos.
  Ping  Solicitud de contestación de computadora destino.
  Traceroute  Calculo de mejor trayectoria a destino.

## Slide 15
Los dispositivos de red pueden realizar filtrado de paquetes, e inspeccionar los campos correspondientes a las direcciones IP (origen y destino), protocolo, puertos de aplicación (origen y destino), si es una conexión (entrante o saliente) y secuencias de paquetes en base a criterios más sofisticados (Firewall de red).
 En una PC, también pueden filtrarse los paquetes en base a las aplicaciones que se están ejecutando (Firewall Personal).
Conceptos

## Slide 16: ICMP Mensajes Informativos
Echo Request /Reply
  Solicitud/ Regreso de Contestación.
    A cualquier computadora.
Adress Mask Request /Reply
   Solicitud de Regreso de Mascara de Dirección.
  Los Routers responde con su Mascara.

## Slide 17: ICMP Internet Control Message Protocol
Protocolo de mensajes de control de Internet.
Transmite mensajes de error o informativos cuando estos ocurren.
Utiliza la Cifra de Comprobación CRC para verificar los errores.
Si se produce el calculo de verificación con error en el Router se genera y transmite el mensaje respectivo.

## Slide 18: ICMP Mensajes de Error
Source Quench  Alivio de fuente .
  Rebasado – Falta de Espacio de Buffer.
Time Exceeded  Tiempo Excedido (vida).
Destination Unreachable  Destino Inalcanzable.
Redirect  Redirigir (Cambio de Ruta).
Fragmentation Requiered  Fragmentación Requerida Depende de la MTU
  MTU  Cantidad máxima transportable por paquetes en la red.

## Slide 19
Protocolos de Monitorización
SNMP

## Slide 20: Sistema de Gestión de Red Componentes
Estación de Gestión o Gestor
Agente
Base de información de gestión
Protocolo de Gestión de red

## Slide 21: Sistema de Gestión de Red Estación de Gestión
Aplicaciones de Gestión para análisis de datos, recuperación de fallos, etc.
Interfaz para monitorizar y controlar la Red.
Capacidad de Trasladar los requisitos del gestor de red a la monitorización y control real de los elementos de la Red (Conexiones y Reglas de Seguridad).
Base de datos de gestión (MIB)

## Slide 22: Sistema de Gestión de Red Agente
Elemento Activo que responde a las solicitudes de gestión del sistema.
Devuelve la información en forma asíncrona a la RED.
Plataformas Claves :
  Switches
  Hubs
  Routers
  Bridges

## Slide 23: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP
SNMP Versión 1 1988
SNMP Versión 2 1996
SNMP Versión 3 1998

## Slide 24: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP Versión 1
Gestión de Red a través de MIB.
Los fabricantes de componentes permitían el monitoreo simple de funcionamiento.
Deficiente en la Información y falta de una herramienta de seguridad.

## Slide 25: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP Versión 2
Gestión de Red a través de una estructura de gestión de información (SMI – Varios MIB). Gestión Centralizada o Distribuida
Gestión Jerarquizada (Superior y Delegado)
Permite Varias Estaciones (Redundancia)
Tráfico de Red
Gestión de Fallos
Monitorización de Rendimiento
Contabilización de Tiempo

## Slide 26: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP Versión 3
Corrige deficiencias de seguridad existentes de las dos versiones anteriores
Conjunto de capacidades de Seguridad
  Autenticación (Seguridad en Usuarios)
  Privacidad (Seguridad en Usuarios)
  Control de Acceso (Consideraciones)
Seguridad  Identidad de usuario
  Director
  Individuo
  Grupo (Individuo o Aplicaciones)

## Slide 27: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP Versión 3
Mecanismo de Autenticación (USM)
  Verifica y Asegura
    Identidad
    Integridad
    Retardo
  Código de Autenticación en el mensaje
    Trabaja con mecanismo de claves secretas (Simétrico) distribuidas en toda la red para gestores y agentes.
    La clave secreta puede estar preconfigurada.
    Sistema de Privacidad
      Habilita el Sistema de encripción (DES).

## Slide 28: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP – Funcionamiento
Mecanismo Básico y Directo para intercambiar información entre gestor y agente.
Mensaje  Unidad Básica de Intercambio
  Envoltorio Exterior
    Cabecera  Seguridad.
  Unidad de datos interior (PDU).

## Slide 29: Protocolo Simple de Gestión de Red SNMP – Funcionamiento
Unidad de datos interior (PDU).
  7 Tipos de mensajes PDU
  Get Request - Solicitud de Valores a Objeto.
  Get Response - Respuesta a esa Solicitud.
  Get Next Request - Solicitud de Valores a varios objetos
  Get Bulk Request – Minimizar números de intercambios
  Set Request - Modificación de Valores
  Inform Request – Solicitud a una aplicación
  PDU Response – Respuesta a la Anterior

## Slide 30
Protocolos de Pasarela de Frontera

## Slide 31: Encaminamiento en Internet
Routers  Decisión de Ruteo y Funciones de Encaminamiento en Base a :
    Topología
    Retardo
    Algoritmos de Ruteo

## Slide 32: Sistema Autónomo (AS) Host Multibase
Características :
  Conexión a un Grupo de Routers para Intercambio de Información través de Protocolo.
  Conjunto de Redes y Dispositivos Routers gestionados en única organización.
  Excepto en Fallos, un AS esta conectado como mínimo a un par de nodos.

## Slide 33: IRP (Interior Router Protocol) ERP ( Exterior Router Protocol)
Protocolo Interior entre dispositivos de Encaminamiento (Dentro de una LAN , ISP o AS).
  Modelo detallado de conexiones para el calculo de la menor distancia.
Protocolo Exterior entre dispositivos de Encaminamiento (Diferentes LAN , ISP o AS).
  Resumen de Información de Accesibilidad

## Slide 34: Protocolo de Pasarela de Frontera Border Gateway Protocol
Objetivo
Permitir la cooperación en el Intercambio de información en el encaminamiento entre Routers , llamados pasarelas en el estándar, en sistemas autónomos de diferente proveedor .

## Slide 35: Protocolo de Pasarela de Frontera Border Gateway Protocol
Desarrollado para su uso en conjunción con conjuntos de redes que emplean Arquitectura de Protocolos TCP/IP .
Protocolo de Dispositivo de encaminamiento exterior estándar de Internet .
BGP- 4 (RFC 1771).

## Slide 36: Protocolo de Pasarela de Frontera Border Gateway Protocol
Presupone tres procedimientos funcionales entre encaminadores :
  Adquisición del Vecino
  Detección del Vecino Alcanzable
  Detección de Red Alcanzable
Dos dispositivos encaminadores se consideran vecinos si están conectados a la misma subred.

## Slide 37: Protocolo de Pasarela de Frontera Border Gateway Protocol
Mensajes BGP
  Open - Establecer relación de vecindad (AD).
  Update - Transmisión y actualización de posibles y multiples rutas (RA).
  Keepalive - Conformar OPEN y confirmar periódicamente relación de vecindad. (AD) (VA).
    (Mantener Viva periódicamente - Tiempo) .
  Notification - Enviado cuando se detecta condición de error.

## Slide 38
Protocolo
X500

## Slide 39: Protocolo X500
Desarrollo conjunto entre :
  Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT), conocido ahora como la Unión de Telecomunicaciones Internacional (ITU),
  Organización Internacional para la Estandarización (ISO).
Definir un estándar de directorio de uso general para distintas y variadas aplicaciones.
Notes: El Servicio de Directorio X.500 es una base de datos distribuida con información de personas y entidades de distintas organizaciones del mundo. Actualmente está en auge el uso de este servicio por sus posibilidades como almacén de certificados para lograr comunicaciones seguras. En este trabajo pretendemos dar una idea previa acerca de los servicios de directorios, su historia, evolución y aplicación centrándonos en el servidor OpenLDAP.
El X.500 fue desarrollado conjuntamente por el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT), que es conocido ahora como la Unión de Telecomunicaciones Internacional (ITU), y la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Su objetivo era
Los miembros ITU, operadores de telecomunicaciones sobre todo nacionales, buscaron un sistema, que proporcionara un servicio de directorio para números de teléfono y X.400 direcciones de correo electrónico, mientras que la ISO estuvo interesada principalmente en el suministro de un servicio de nombres para aplicaciones OSI. La idea era construir un sistema globalmente distribuido que ofrecería el acceso homogeneo a la información. Por eso en términos de X.500 los directorios a menudo son llamados en singular, es decir que existe un y sólo un directorio - llamado "el Directorio".
La primera reunión conjunta fue desarrollada en abril de 1986 y los documentos estándares - los llamados edición '88 - fueron publicados en el enero de 1990 por CCITT como "X.500 Recomendaciones de Libro Azules" y en el enero de 1991 por la ISO como "ISO/IEC 9594 - el Directorio".
El protocolo DAP
Para acceder al servicio de directorios X.500 hay que seguir una serie de reglas que están definidas en un protocolo de comunicación Directory Access Protocol (DAP).
El protocolo de acceso a directorios define que operaciones se pueden hacer con la conexión: bind, unbind, los objetos (entradas) y sus operaciones: añadir, eliminar, modificar, buscar, listar, comparar, etc.
DAP es un protocolo demasiado complejo ya que se implementa a nivel de aplicación de las capas OSI y por lo tanto hay que implementar el resto de las capas tambien, así que se crea un protocolo mas cómodo de manejar estos directorios: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

## Slide 40
Protocolo
LDAP

## Slide 41: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Protocolo que implementa un Servicio de Directorio Jerárquico y Distribuido para accesar depósitos de información.
Opera sobre usuarios, contraseñas y otras entidades en un entorno de red, ofreciendo una amplia capacidad de filtrado sobre la información que está siendo solicitada.

## Slide 42: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Define el “lenguaje” utilizado por los programas cliente para comunicarse con los servidores.
El cliente, puede ser de mail, una impresora, una libreta de contactos.
LDAP no incluye seguridad o encriptación en la escritura o actualización de información, por lo que requiere comunicación encriptada.

## Slide 43: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Permite definir permisos para permitir el acceso a ciertos usuarios a la base de datos, y mantener información en privado - “Control de Acceso” .
Es útil para información que pueda estar en un directorio, y que necesite búsquedas rápidas y actualizaciones poco frecuentes.

## Slide 44: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Funcionamiento
Notes: El servicio de directorio se implementa mediante el modelo de cliente-servidor de manera que una aplicación que desea acceder al directorio no accede directamente a la base de datos sino a una serie de funciones de interface (API) que por medio de mensajes se comunica con el proceso corriendo en el servidor. Este proceso accede a la base de datos y devuelve la información.
En casos en los que el servidor consultado no tenga los datos solicitados pero sepa de otro servidor de directorios que si tenga ese dato se convierte en cliente del segundo servidor, le solicita la información y se la devuelve al usuario inicial, todo esto de forma transparente al usuario

## Slide 45: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Tecnología apropiada para compartir información centralizada estructurada en forma de árbol jerárquico y no necesite constante actualización y sea accedida primordialmente para obtención de datos.
Entre otras aplicaciones prácticas podemos nombrar:
    Autenticación centralizada
    Directorio de correo
    Libreta de direcciones de correo, direcciones y teléfonos.
    Repositorio de certificados digitales.
    Distribución de correo.
    Sustitución de NIS
    Integración de todos los recursos de la organización
    Personal
    Salas de Reuniones
    Cuentas de usuario
Notes: Repositorio centralizado de usuarios, aplicaciones y recursos: Reduce la complejidad de administración descentralizada.
Manejo de passwords seguras: Permite la sincronización de autenticación entre distintos sistemas de manera segura y confiable.
Tolerancia a Fallas: Protege el ambiente del directorio ante fallas mediante replicaciones y servidores redundantes.
Integración entre las distintas aplicaciones: A través de una administración centralizada de usuarios, se podrá definir un work flow adecuado de autorizaciones, dependiendo la criticidad de la aplicación.
Usuarios de extranet: de una manera totalmente segura, los usuarios externos a la compañía (ej. Distribuidores), podrán autenticarse para acceder a aplicaciones internas.
Flexibilidad: es posible crear conectores para prácticamente cualquier aplicación del mercado. Esto permitiría, en un futuro, integrar aplicaciones como SAP, Truck Gx o Meta 4, al mismo repositorio, reduciendo los tiempos en las altas, bajas o modificaciones de usuarios.
Auditoria: es posible auditar las actividades de los usuarios; denegar / permitir accesos por horarios; auditar determinado recurso compartido; etc.
Escalabilidad: la estructura interna es perfectamente adaptable a futuras modificaciones que una aplicación requiera.
Integración con sistemas Linux: el repositorio es 100% compatible con los actuales directorios “abiertos” del mercado, pudiendo replicarlo en prácticamente cualquier ambiente.

## Slide 46: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Modelos sobre los cuales está basado:
  Información: describe la estructura de información almacenada en un directorio
  Nombramiento: organización e identificación de la información en un directorio .
  Funcional: Describe que operaciones pueden ser realizadas un directorio LDAP
  Seguridad: Describe como la información debe ser protegida del acceso no autorizado
Notes: “Control de Acceso”.
Otro aspecto de seguridad de LDAP es la manera en que se pueden comunicar las peticiones y respuestas entre el cliente y el servidor. Muchos servidores LDAP soportan el uso de canales seguros para comunicarse con el cliente, por ejemplo, para enviar y recibir atributos que contienen datos como passwords o claves. para este propósito.
LDAP v3 especifica tres tipos de autenticación:
No Autenticación
Autenticación básica
Simple Authentication and Security Layer (SASL)
El uso de "no autenticación" es aceptable cuando se realiza intercambio de datos públicos.
La autenticación básica se logra mediante la utilización de un nombre completo y una contraseña. Esta información se envía ya sea en texto plano, o codificada.
SASL (Simple Authentication and Security Layer) es un método para agregar soporte de autenticación a protocolos basados en conexión.
Las amenazas esenciales a un servicio de directorio LDAP son:
El acceso no autorizado a datos.
Modificación no autorizada de datos.
Modificación no autorizada de la configuración.
Uso excesivo y no autorizado de recursos.
Spoofing de directorio: Engañar a un cliente haciéndole creer que la información llegó desde un directorio cuando en realidad no fue así, ya sea mediante la modificación de los datos en tránsito o redireccionando la conexión del cliente.

## Slide 47: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
“Control de Acceso”
Comunicar las peticiones y respuestas entre el cliente y el servidor.
LDAP usa SSL para Autenticación:
  No Autenticación  Datos Públicos
  Autenticación básica  Nombre y Contraseña
  Simple Authentication and Security Layer (SASL) Nombre, Contraseña y Encriptación.
Notes: “Control de Acceso”.
Otro aspecto de seguridad de LDAP es la manera en que se pueden comunicar las peticiones y respuestas entre el cliente y el servidor. Muchos servidores LDAP soportan el uso de canales seguros para comunicarse con el cliente, por ejemplo, para enviar y recibir atributos que contienen datos como passwords o claves. para este propósito.
LDAP v3 especifica tres tipos de autenticación:
No Autenticación
Autenticación básica
Simple Authentication and Security Layer (SASL)
El uso de "no autenticación" es aceptable cuando se realiza intercambio de datos públicos.
La autenticación básica se logra mediante la utilización de un nombre completo y una contraseña. Esta información se envía ya sea en texto plano, o codificada.
SASL (Simple Authentication and Security Layer) es un método para agregar soporte de autenticación a protocolos basados en conexión.
Las amenazas esenciales a un servicio de directorio LDAP son:
El acceso no autorizado a datos.
Modificación no autorizada de datos.
Modificación no autorizada de la configuración.
Uso excesivo y no autorizado de recursos.
Spoofing de directorio: Engañar a un cliente haciéndole creer que la información llegó desde un directorio cuando en realidad no fue así, ya sea mediante la modificación de los datos en tránsito o redireccionando la conexión del cliente.

## Slide 48: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - Estándares
RFC2254 Conformación de strings de filtros de búsqueda.
RFC2255 Formato de la URL LDAP.
RFC2256 Un resumen del protocolo X.500, Esquemas de usuarios para usar con LDAPv3.
RFC2829 Métodos de autenticación.
RFC2830 LDAP(v3) - Extensión de seguridad para la capa de transporte.
RFC3377 Especificaciones técnicas.

## Slide 49: Control de Flujo Congestionamientos

## Slide 50: Control de Flujo Evitar Rebasamientos
Control de Flujo y Parada
  Acuso recibo por cada Paquete
Ventana Deslizante
  Acuso recibo por Ventana
    Varios Paquetes preestablecidos.
Notes: 50
TCP también provee mecanismos para el control del flujo. El control del flujo contribuye con la confiabilidad de la transmisión TCP ajustando la tasa efectiva de flujo de datos entre los dos servicios de la sesión. Cuando el origen advierte que se recibió la cantidad de datos especificados en los segmentos, puede continuar enviando más datos para esta sesión.
El campo Tamaño de la ventana en el encabezado TCP especifica la cantidad de datos que puede transmitirse antes de que se reciba el acuse de recibo. El tamaño de la ventana inicial se determina durante el comienzo de la sesión a través del enlace de tres vías.
El mecanismo de retroalimentación de TCP ajusta la tasa de transmisión de datos efectiva al flujo máximo que la red y el dispositivo de destino pueden soportar sin sufrir pérdidas. TCP intenta gestionar la tasa de transmisión de manera que todos los datos se reciban y se reduzcan las retransmisiones.
Para obtener una representación simplificada del tamaño de la ventana y los acuses de recibo. En este ejemplo, el tamaño de la ventana inicial para una sesión TCP representada se establece en 3000 bytes. Cuando el emisor transmite 3000 bytes, espera por un acuse de recibo de los mismos antes de transmitir más segmentos para esta sesión.
Una vez que el emisor ha recibido este acuse de recibo del receptor, ya puede transmitir 3000 bytes adicionales.
Durante la demora en la recepción del acuse de recibo, el emisor no enviará ningún segmento adicional para esta sesión. En los períodos en los que la red está congestionada o los recursos del host receptor están exigidos, la demora puede aumentar. A medida que aumenta esta demora, disminuye la tasa de transmisión efectiva de los datos para esta sesión. La disminución de la tasa de datos ayuda a reducir la contención de recursos. Las deferentes velocidades en la Red pueden producir rebajamientos. La computadora emisora envía datos a la red a mayor velocidad que la computadora receptora y esta no lo puede absorberlos por lo tanto se produce el REBASAMIENTO.
Estas son Técnicas para control de flujo
Control de Flujo y parada  Acuso recibo por cada paquete
Acuso recibo por Ventana Varios Paquetes preestablecidos.

## Slide 51: Control de Flujo Evitar Rebasamientos

## Slide 52: Congestionamientos Colapso
Protocolos de Supervisión de Red
  Conmutadores informan a los transmisores cuando hay congestionamiento.
  Tomar la pérdida de paquetes como estimación de congestionamiento (Cronometraje y Retransmisión).